Poříčany místní komunikace – ulice Spojovací a Pod Oborou

k.ú. Poříčany, parc.č. 872/4, 872/3, 872/1, 874/3, 874/1, 782/5, 875/4, 875/3, 752/7

pro obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.)

Projektant:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

projekční a inženýrská kancelář

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

IČ: 281 45 968

Termín: listopad 2015

- Identifikační údaje

- Název stavby

Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací a Pod Oborou

- Stavebník

Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany

- Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Zodpovědný projektant:			Ing. Arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

IČO 625 49 201

číslo autorizace: 03 311 (ČKA)

Vypracoval:		Ing. arch. Ladislav Zeman

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

tel.: +420 721 901 071

email: zeman.ladis@gmail.com

Zodpovědný projektant – dopravní č.:	Ing. Robert Juřina

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

tel.: 604 159 283

email: jurina.r@gmail.com

Vypracoval:		Ing. arch. Ladislav Zeman

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

tel.: +420 721 901 071

email: zeman.ladis@gmail.com

Zodpovědný projektant – vodohospodářská část:

Pavel Mráz

Tř.9. května 678

390 02 Tábor

IČO: 407 315 11

číslo autorizace:0100701

Vypracoval:		Ing. Daniel Benda

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

tel.: 605 273 294

email: ing.daniel.benda@gmail.com

- Základní údaje o stavbě

- Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Jde o stavební úpravy místních komunikací Spojovací a Pod Oborou v Poříčanech, včetně chodníků, parkování, sjezdů, odvodnění a veřejného osvětlení. Celková délka uličních profilů činí 460,4m.

Řešení stavby zajišťuje potřebnou dopravní obslužnost lokality a zároveň vhodnou volbou šířkových a směrových parametrů komunikace vytváří prostor pro další pobytové funkce uličního prostoru a zachovává tak podmínky kvalitního bydlení a života v zástavbě rodinných domů.

Uliční profily budou doplněny o veřejnou zeleň. Půjde o stromy středního vzrůstu v místech, kde to dovolí situace technické infrastruktury. Podrobněji bude řešeno v další části dokumentace.

Pozemky dotčené stavbou:

kú Poříčany (okres Kolín) 725986

| číslo pozemku | druh pozemku | výměra (m2) | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 872/4 | ostatní plocha | 1232 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 872/3 | ostatní plocha | 293 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 872/1 | ostatní plocha | 1394 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 874/3 | ostatní plocha | 521 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 874/1 | ostatní plocha | 601 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 782/5 | ostatní plocha | 925 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 875/4 | ostatní plocha | 120 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 875/3 | ostatní plocha | 227 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |
| 752/7 | orná půda | 1251 | Obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany |

- Předpokládaný průběh stavby

Předpokládá se realizace stavby v roce 2016.

- Vazby na regulační plány, územní plán

Stavba je v souladu s regulačními plány i územním plánem.

- Stručná charakteristika území

Lokalita se nachází v jihovýchodní části zastavěného území obce Poříčany. Jde o dvě místní komunikace, které jsou v havarijním stavu a u kterých dojde kompletně k výměně povrchů, drobné změny vedení tras chodníků. Součástí stavby je rekonstrukce (přeložení ve stávající trase) stávající dešťové kanalizace. Rekonstrukce spočívá ve výměně materiálu, obnovení propadlých částí stoky, doplnění revizních šachet a úpravu odvonění komunikace s ohledem na nové obruby. Jedná se o zastavěné území, napojení na stávající infrastrukturu se nezmění.

- Vliv stavby na životní prostředí

Dojde k trvalému záboru zemědělské půdy na parc. č. 752/7 (18m2)

Hluk a exhalace z dopravy na navržených komunikacích budou zanedbatelné – intenzity vozidel budou vzhledem k obsluze lokality s max. 32 RD cca 160 voz/den.

- Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Hluk a exhalace z dopravy na navržených komunikacích budou zanedbatelné – intenzity vozidel budou vzhledem k obsluze lokality s max. 32 RD cca 160 vozidel/den.

Odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2,5 % případně oboustranným sklonem do uličních vpustí. – viz SO 301.

Při realizaci stavby dojde v území k větší zátěži nákladních automobilů a větší prašnosti a hluku. Hluk eliminujeme časovým omezením provádění stavby, přilehlé komunikace bude třeba čistit od nanesených nečistot.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Katastrální mapa

- Geodetické zaměření

- Vyjádření správců sítí

- Fotodokumentace

- Osobní prohlídka místa

- Členění stavby

Celek stavby je členěný do 3 základních částí:

- Komunikace a přidružený prostor

- Odvodnění

- Veřejné osvětlení

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 Místní komunikace

SO 102 Parkovací stání

SO 103 Sjezdy

SO 104 Chodníky

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 302 Dešťová kanalizace

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 701 Sadové úpravy

- Podmínky realizace stavby

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Nejsou.

- Uvažující průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. Plynulost výstavby bude zajištěna stavbyvedoucím stavební firmy, která bude stavbu provádět. Plynulost stavby bude podmíněna harmonogramem stavby.

- Zajištění přístupu na stavbu

Staveniště bude přístupné ze stávající komunikace III. Třídy číslo 3307, ulice Hořanské.

- Dopravní omezení, objížďky a výluky

Komunikace budou při realizaci stavby uzavřeny. Bude pouze umožněn přístup majitelů přilehlých nemovitostí a pozemků.

- Přehled budoucích vlastníků a správců

- Seznam známých nebo předpokládaných správců

Obec Poříčany – SO 701, SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 401, SO 301, SO 302

- Způsob užívání stavby

Stavba bude užívána jako místní komunikace a technická infrastruktura obsluhující rodinné domy v dané lokalitě.

- Předávání částí stavby do užívání

Stavba bude provedena ve dvou etapách:

- etapa – ulice Spojovací

- etapa – ulice Pod Oborou

- Souhrnný popis stavby

# 8.1) Souhrnný technický popis

Jsou navrženy místní obslužné komunikace obousměrné, šířky 4,8 m, které jsou doplněné o výhybny po 50 – 100 m. Tyto komunikace budou v režimu zóny 30 s předností zprava a bude takto označena dopravními značkami, které budou umístěny na vjezdech do lokality. Chodníky podél komunikací jsou navrženy ve stávajících trasách, kde to prostor umožňoval. Kde profil a místo pro komunikace chodníky nedovoluje se bude počítat se smíšeným provozem. Lokalita bude sloužit pro napojení max 32 RD, intenzita provozu nepřekročí 500 voz/24h a dle ČSN 73 6110, odst. 10.1.2.2 je možný smíšený provoz.

Odstavování vozidel je situováno na vlastních pozemcích.

Pro návštěvníky lokality je navrženo 5 podélných parkovacích stání v rámci uličního profilu, tři na severním konci Spojovací ulice a 2 na konci ulice Pod Oborou.

Parkovací stání budou odvodněna příčným sklonem směrem k vozovce. Kryt bude z betonové zámkové dlažby.

8.2) Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí

8.2.1) Pozemní komunikace

SO 101 Místní komunikace

Jsou navrženy místní obslužné komunikace obousměrné, šířky 4,8 m, které jsou doplněné o výhybny po 50 – 100 m. Tyto komunikace budou v režimu zóny 30 s předností zprava a bude takto označena dopravními značkami, které budou umístěny na vjezdech do lokality. Chodníky podél komunikací jsou navrženy ve stávajících trasách, kde to prostor umožňoval. Kde profil a místo pro komunikace chodníky nedovoluje, budeme počítat se smíšeným provozem. Lokalita bude sloužit pro napojení max. 32 RD, intenzita provozu nepřekročí 500 voz/24h a dle ČSN 73 6110, odst. 10.1.2.2 je možný smíšený provoz.

Vozovky budou šířky 4,8 m resp. 5,5 m v místě výhyben, s krytem z asfaltového betonu. Odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2,5 % případně oboustranným sklonem do uličních vpustí. – viz SO 301.

Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3,0 % a podélnou drenáží. Drenáže budou zaústěny do uličních vpustí.

Komunikace bude opatřena silničními betonovými obrubníky, kladenými do betonového lože s opěrou z betonu, na obou stranách s výškou 120mm, u parkovacích míst a sjezdů max. s výškou 20mm. Výškové rozdíly budou vyrovnány náběhovými dílci obrubníků délky 1,0 m.

Rozhledové trojúhelníky pro rychlost 30 km/h v zóně jsou dány:

Pro vozidlo, které dává přednost v jízdě vzdáleností 45m v ose jízdního pruhu komunikace, 3,0 m od hrany křižujícího jízdního pruhu.

Na vjezdu do zóny 30:

Rozhledové trojúhelníky pro rychlost 50 km/h napojení zóny 30 na stávající komunikace jsou dány:

Na výjezdu ze zóny 30: 3,0 m od hrany křižujícího jízdního pruhu.

pro odbočení vlevo 80 m

pro odbočení vpravo 65 m

Na ploše rozhledových trojúhelníků se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky vyšší jak 0,7 m nad niveletou přilehlých jízdních pruhů

Komunikace bude opatřena dopravním značením IP25a –Zóna 30 a IP25b – Konec zóny s dopravním omezením.

SO 104 Chodník

Chodníky podél komunikací jsou navrženy ve stávajících trasách, kde to prostor umožňoval. Kde profil a místo pro komunikace chodníky nedovoluje, budeme počítat se smíšeným provozem.

Chodník bude šířky 1,5m nebo v maximální možné šíři v užších částech uličního profilu (viz situace) s krytem z betonové dlažby tl. 80mm. odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2,0 % na komunikaci. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3,0 % a podélnou drenáží.

8.2.2) Mostní objekty a zdi

Nejsou součástí stavby.

8.2.3) Odvodnění pozemní komunikace

SO 301 Odvodnění komunikace – komunikace bude odvodněna pomocí soustavy uličních vpustí, které jsou podrobně popsány v samostatné vodohospodářské části.

8.2.4) Tunely, podzemní stavby a galerie

Nejsou součástí stavby.

8.2.5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

SO 102 Parkovací stání

Pro návštěvníky lokality je navrženo 5 podélných parkovacích stání.

Parkovací stání budou odvodněna příčným sklonem 2,0 % stejným směrem jako přilehlá vozovka. Kryt je navržen z betonové dlažby tl. 80 mm. Plocha bude oddělena od zeleného pásu a chodníku betonovými silničními obrubníky v betonovém loži s opěrou.

SO 103 Sjezdy

Od vozovky komunikace budou odděleny obrubníkem s převýšením 20 až 30 mm, čímž se zabrání stékání vody z vozovky na sjezd. Sjezdy jsou stávající, dojde pouze k opravám povrchů. Nové sjezdy nevznikají

Předpokládá se kryt z betonové dlažby tl. 80 mm. Sjezdy budou odděleny od zeleného pásu a silničními obrubníky v betonovém loži s opěrou.

SO 701 Sadové úpravy

Kolem parkovacích stání, kde vedení technické infrastruktury umožňuje vysadit zeleň, budou situovány stromy menšího vzrůstu. Půjde celkem o 7 stromů – 4 stromy u parkovacích stání v ulici Spojovací a 3 stromy na konci ulice Pod Oborou. Druhy dřevin upřesní při realizaci investor.

8.2.6) Vybavení pozemní komunikace

a) Záchytná bezpečnostní zařízení

Nejsou součástí stavby.

b) Dopravní značky, dopravní zařízení

Pro vjezd a výjezd do zóny 30 se osadí svislé dopravní značky IP25a a IP25b – viz výkres dopravního značení.

c) Veřejné osvětlení

SO 401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je vzhledem k šířkám veřejných profilů (do 11,0 m) navrženo po jedné straně.

Komunikace bude zatříděna do třídy osvětlení CE4 podle ČSN EN 13201-1 s požadovanými hodnotami Em ≥ 10,0 lx a rovnoměrností U0 ≥ 0,4.

Předpokládá se osazení sodíkových svítidel 70 W osazených na pozinkovaných ocelových stožárech s výškou 6 m v roztečích cca 30 až 40 m. Stožáry budou ukotveny do betonových patek hlubokých 1 m. Na stavbě je třeba především dbát, aby stožáry nezasahovaly do volné šířky komunikace (tj. nejméně 0,5 m od obrubníku). Předpokládá se užití stožárů o průměru nejvýše 0,15 m. Pokud by byly užity širší stožáry, je třeba jejich umístění upravit (nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků) a použít výložníky.

Bude použit kabel CYKY 4x10B, který bude vložen do plastových chrániček DN100. Kabely budou uloženy převážně v zeleném pásu v souběhu s kabely NN ve vodorovné vzdálenosti 300 mm.

Kabel bude uložen v pískovém loži tl. 100 mm, nad kabelem bude zřízena výstražná plastová folie šířky 300 mm červená, na dně rýhy bude uložen zemnicí vodič FeZn 10 mm, na nějž se uzemní jednotlivé stožáry. Krytí bude v souladu s ČSN 73 6005 v zeleném pásu alespoň 0,35 m, pod komunikací alespoň 1,0 m.

Napojení na síť bude na stávající soustavu veřejného osvětlení. Napojovací bod bude upřesněn v prováděcí dokumentaci správcem sítě.

Zapínání a vypínání zařízení bude fotobuňkou dle osvětlenosti nezastíněné vodorovné roviny při:

zapínání (večer) 80 lx

vypínání (ráno) 40 lx.

Napěťová soustava: 3 PEN, ~50 Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41: užitím samočinných nadproudových jisticích prvků.

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů

Nejsou součástí stavby.

e) Clony a sítě proti oslunění

Nejsou součástí stavby.

8.2.6) Objekty ostatních skupin objektů

SO 301 Odvodnění komunikace, SO 302 Dešťová kanalizace

Viz samostatná vodohospodářská část

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Žádné průzkumy nebyly provedeny.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, záplavová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba se nachází v OP IS. Podmínky pro práce v ochranných pásmech IS stanoví správci a majitelé dotčených IS - viz dokladová část.

Část území se nachází v záplavovém území.

# rozsah dotčení

Viz vyjádření správců sítí v dokladové části.

# podmínky pro zásah

Před stavbou je nutno vytyčit podzemní vedení. Výkopy nesmí ohrozit stabilitu stožárů.

# způsob ochrany nebo úprav

Viz vyjádření správců sítí v dokladové části.

# vliv na stavebně technické řešení stavby

Není žádný.

- Zásah stavby do území

    - Bourací práce

Budou odstraněny zbytky asfaltových vrstev, makadamu, betonové dlaždice, obrubníky a vpusti.

    - Kácení mimolesní zeleně

Není součástí stavby.

    - Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Přebytek zeminy z výkopu rýh pro vedení technické infrastruktury (140m3) a pro stavbu komunikace (1700m3) bude odvezen na určenou skládku.

    - Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Nezpevněné plochy v přidruženém prostoru budou zatravněny a osazeny stromy – viz koordinační situace.

    - Zásah do zemědělského půdního fondu

Před vlastní stavbou budou pozemky pro stavbu komunikací a zpevněných ploch vyjmuty ze ZPF.

Celkem půjde o 18,4m2.

    - Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa.

    - Zásah do jiných pozemků

Není předpokládán.

- Nároky stavby na zdroje a jejich potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

# všechny druhy energií

Příkon veřejného osvětlení bude cca 70W/lapma.

# telekomunikace

Není řešeno v zájmovém území.

# vodní hospodářství

Odvod dešťových vod je popsán v samostatné části.

# připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Jedná se o úpravy stávajícího, nová připojení nevznikají. Jsou navrženy místní obslužné komunikace obousměrné, šířky 4,8 m, které jsou doplněné o výhybny po 50 – 100 m. Tyto komunikace budou v režimu zóny 30 s předností zprava a bude takto označena dopravními značkami, které budou umístěny na vjezdech do lokality. Chodníky podél komunikací jsou navrženy ve stávajících trasách, kde to prostor umožňoval. Kde profil a místo pro komunikace chodníky nedovoluje, budeme počítat se smíšeným provozem. Lokalita bude sloužit pro napojení max. 32 RD, intenzita provozu nepřekročí 500 voz/24h a dle ČSN 73 6110, odst. 10.1.2.2 je možný smíšený provoz. Vozovky budou šířky 4,8 m resp. 5,5 m v místě výhyben, s krytem z asfaltového betonu. Odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2,5 % případně oboustranným sklonem do uličních vpustí. – viz SO 301. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3,0 % a podélnou drenáží. Komunikace bude opatřena silničními betonovými obrubníky, kladenými do betonového lože s opěrou z betonu, na obou stranách s výškou 120mm, u parkovacích míst a sjezdů max. s výškou 20mm. Výškové rozdíly budou vyrovnány náběhovými dílci obrubníků délky 1,0 m.

Chodníky podél komunikací jsou navrženy ve stávajících trasách, kde to prostor umožňoval. Kde profil a místo pro komunikace chodníky nedovoluje, budeme počítat se smíšeným provozem.  Chodník bude šířky 1,5m nebo v maximální možné šíři v užších částech uličního profilu (viz situace) s krytem z betonové dlažby tl. 80mm. odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2,0 % na komunikaci. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3,0 % a podélnou drenáží.

Pro návštěvníky lokality je navrženo 5 podélných parkovacích stání. Parkovací stání budou odvodněna příčným sklonem 2,0 % stejným směrem jako přilehlá vozovka. Kryt je navržen z betonové dlažby tl. 80 mm. Plocha bude oddělena od zeleného pásu a chodníku betonovými silničními obrubníky v betonovém loži s opěrou.

# možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

viz. samostatná vodohospodářská část

VO bude napojeno ve stávající lampě – viz koordinační situace.

# druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Pro řešené území se uvažuje ukládání komunálního odpadu individuálně na vlastních pozemcích jednotlivých RD. Svoz bude prováděn pravidelně v cyklu cca 1x týdně příslušnou správou. Nádoby na komunální odpad budou skladovány na pozemcích přilehlých ke komunikaci – nesmí zasahovat do rozhledových polí sjezdů nebo křižovatek.

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

# ochrana krajiny a přírody

Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesa nebo chráněných území.

# hluk

Vzhledem k charakteru zástavby a intenzitám dopravy se předpokládá, že hluk nebude překračovat stanovené limity.

# emise z dopravy

Vzhledem k intenzitám dopravy emise nebudou překračovat stanovené limity.

# vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Dešťové vody z povrchu komunikace jsou přípustné a budou částečně vsakovány v přilehlých zelených pásech a větším dílem odváděny oddílnou kanalizací.

# ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Viz část E.

# nakládání s odpady

Při stavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu při odstraňování stávajících konstrukcí a zpevněných ploch.

Podrobně viz část E.

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitelné vlastnosti

# mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikací jsou navrženy dle TP 170 Katalogu vozovek.

# požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Průjezdná šířka komunikací 4,8 m umožňuje zásah jednotek požární ochrany.

V lokalitě je požární hydrant stávající, do vodovodního řadu se nebude zasahovat. Část komunikace Pod Oborou je slepá, kde délka slepé části je menší jak 100m a jedná se o dvoupruhovou komunikaci.

# ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Vzhledem k intenzitám dopravy se předpokládá, že emise a hluk nebudou překračovat stanovené limity. Vsakováním dešťových vod nebudou ohroženy stávající zdroje pitné vody.

# ochrana proti hluku

Hluk nebude vzhledem k charakteru zástavby a intenzitám překračovat stanovené limity.

# bezpečnost při užívání

Jsou dodrženy požadavky dle vyhl. 398/2009, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. A to zejména: délky rozhledů, poloměry výškových oblouků, místa pro vyhýbání, úpravy pro nevidomé a slabozraké, podélné a příčné sklony.

# úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

# užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

Odstavování vozidel je situováno na vlastních pozemcích. Je požadavek na 2 stání na parcelu.

Pro návštěvníky lokality je navrženo 5 podélných parkovacích stání. Parkovací stání budou odvodněna příčným sklonem 2,0 % stejným směrem jako přilehlá vozovka. Kryt je navržen z betonové dlažby tl. 80 mm. Plocha bude oddělena od zeleného pásu a chodníku betonovými silničními obrubníky v betonovém loži s opěrou.

Konstrukce komunikací jsou navrženy dle TP 170 Katalogu vozovek. Jsou dodrženy požadavky dle vyhl. 398/2009, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a TP 103 pro projektování komunikací. A to zejména: délky rozhledů, poloměry výškových oblouků, místa pro vyhýbání, úpravy pro nevidomé a slabozraké, podélné a příčné sklony.

# zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

V rámci opravovaných komunikací bude přirozenou vodící linii tvořit obrubník výšky 80 mm, případně podezdívky plotů sousedních pozemků . V místě bez obrubníku (křižovatky) nebo sníženého obrubníku bude zřízena barevně kontrastní betonová dlažba s podélnými drážkami v šíři 400 mm. Povrch sloupů VO musí zajišťovat vizuální kontrast. Zvýšený přejezd u vjezdu do obytné zóny bude vyznačen varovným pásem 400 mm a signálním pásem 800 mm. Místa pro přecházení budou opatřena varovnými pásy šířky 400 mm a na ně kolmými signálními pásy šířky 800 mm. Signální pásy budou odsazeny od varovného pásu o 300 mm.

Varovné pásy budou provedeny z barevně kontrastní betonové slepecké dlažby s výstupky ve tvaru komolého kužele.

Příčné sklony budou u komunikací 2,5%, u chodníků 2,0%, maximální podélný sklon je 8,30%.

# ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Komunikace jsou chráněny před účinky dešťových vod odvodněním povrchu příčným sklonem do uličních vpustí a zemní pláně do podélné drenáže.

# splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky vyplývající z vyjádření dotčených stran budou po projednání doplněny, pokud budou námitky vzneseny.

V Táboře, listopad 2015

Vypracoval:			Ing. arch. Ladislav Zeman

Zodpovědný projektant:	Ing. Robert Juřina

Poříčany místní komunikace – ulice Spojovací a Pod Oborou

k.ú. Poříčany, parc.č. 872/4, 872/3, 872/1, 874/3, 874/1, 782/5, 875/4, 875/3, 752/7

pro obec Poříčany, Lipová 235, 28914 Poříčany

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

(dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.)

Projektant:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

projekční a inženýrská kancelář

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

IČ: 281 45 968

Termín: listopad 2015

            - Celková (přehledná) situace stavby

Zahrnuje uspořádání stavby nebo souboru staveb na mapovém podkladě se zachycením širších vztahů v projektované oblasti. Obvykle se použije měřítko 1:5 000,1:10 000 nebo 1:50 000.

Výkres Situace širších vztahů je součástí projektové dokumentace.

  - Situace stavby

Zpracuje se jako situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, včetně sousedních pozemků, existujících staveb, nadzemních vedení a podzemních sítí technické infrastruktury včetně vyznačení ochranných pásem a vrstevnic zobrazujících členitost terénu. Do tohoto upraveného podkladu se zakreslí polohopisné i základní výškové řešení stavby a obvod staveniště. Tento zákres vyznačí jednoznačné řešení stavby v členění na navržené stavební objekty a provozní soubory, včetně účinků a vazeb na okolí, tj. zejména připojení na dopravní a technické infrastruktury, přeložky a úpravy dotčených nadzemních i podzemních sítí, úpravy a demolice budov, úpravy terénu a pozemků, úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přístupy na stavbu a připravované stavby jiných stavebníků. Volba měřítka závisí na složitosti stavby, použije se obvykle měřítko 1:2000, 1:1000 nebo 1:500. Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby.

Výkresy Koordinačních situací je součástí projektové dokumentace.

  - Geodetický koordinační výkres

Samostatný geodetický koordinační výkres se dokladuje v případě, když se nevyhotovuje geodetická dokumentace jako zvláštní příloha projektové dokumentace. Výkres obsahuje zákres os s vyznačením staničení a hlavních bodů komunikací a osy a hlavní body ostatních stavebních objektů, pokud jejich stabilizovaná síť vytyčovacích boduje rovněž vyznačena na výkresech. Na výkrese nebo v jiné příloze projektové dokumentace se uvedou souřadnice všech vyznačených bodů. Pokud by geodetický koordinační výkres neobsahoval více podrobností, než se uvedlo na koordinační situaci, je možno tento výkres vypustit.

Součástí projektové dokumentace je geodetický koordinační výkres pro část komunikace. Dále jsou součástí samostatné vytyčovací výkresy, vodohospodářské objekty a pro objekt osvětlení pozemní komunikace.

  - Bilance zemních prací

Na stávající ploše trvalého travního porostu bude sejmuta ornice v tl. 0,3 m. Tato ornice bude následně použita při dokončovacích pracích na přidruženém prostoru komunikace (zelené pásy) v tl. 0,15 m a oseta travním semenem.

Bilance ornice:

- sejmutí ornice v tl. 0,3 m – V = 60 m3

- na zelené pásy v tl. 0,15 m – V = 123,75 m3

Bilance ostatních zemin:

- výkopy celkem 890+50 m3

- zásypy rýh a rozhrnutí zeminy na staveništi 795 m3

  - Celkové vodohospodářské řešení

Je součástí samostatné vodohospodářské části PD k DSP.

  - Bezbariérové užívání

    - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

    - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

    - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

    - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Místa pro přecházení budou opatřena varovnými a signálními pásy. Příčný sklon chodníků je navržen 2%, šířka chodníků je navržena 1,5m,  na několika místech dojde k lokálnímu zúžení z důvodu prostorových možností uličního profilu. Vodící linii bude tvořit zeď, případně podezdívka oplocení. Ve sjezdech budou varovné pásy šířky 400mm podél snížených  obrubníků až do výšky obruby 60mm.

Největší podélný sklon komunikace v zóně 30 bude 8,30 %.

Sloupy veřejného osvětlení a dopravního značení umístěné v pochozích plochách musí zajišťovat vizuální kontrast.

C. STAVEBNÍ ČÁST

Pro každý ucelený soubor stavebních objektů se vypracuje samostatná dokumentace, která se zařadí v projektové dokumentaci do souboru C. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle bodu 3. a 4. kapitoly Společné zásady (dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.).

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Součástí stavby nejsou technologická zařízení.

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

            - Technická zpráva

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště bude zřízeno na pozemcích obce.

Odkrytá zemní pláň bude drénována pomocí drenážního potrubí DN 100 mm uloženého u spodního okraje pláně. Drenážní potrubí bude zaústěno do vpustí.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník

Staveniště bude zřízeno dle požadavků a možností dodavatelské firmy a bude vymezeno stávajícími uličními profily.

- Zásady návrhu zařízení staveniště

Všechno zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Umístění si dohodne zhotovitel s obcí Poříčany. Bude se jednat o mobilní stavební buňku a chemické WC. Stavební buňka bude sloužit pro sklad nářadí a jako šatna zaměstnanců.

Zařízení staveniště nebude vyžadovat zvláštní stavební povolení.

- Návrh postupu a provádění výstavby

- Sejmutí ornice

- Vybourání stávajících zpevněných ploch a podkladních vrstev, přeložení kabelového vedení – bude-li potřeba, položení nového vedení VO

- Výkopy a pokládání vedení technické infrastruktury (kanalizace)

- Osazení obrubníků

- Spodní konstrukční vrstvy chodníků a parkovacích ploch

- Krycí vrstvy zpevněných ploch

- Sadové úpravy

Podrobný plán a harmonogram výstavby zajistí dodavatel.

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Předčasně bude předána stavba přeložek inženýrských sítí – pokud nějaké vyvstanou při realizaci stavby.

- Možné napojení na zdroje

Pokud vznikne požadavek na dočasné přípojky NN nebo vody, je zajištění věcí zhotovitele stavby.

- Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Odpady vzniklé při stavbě budou dle stupně nebezpečnosti roztříděny a budou uloženy na řízené skládce odpadů. Při stavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu při odstraňování stávajících konstrukcí a zpevněných ploch - štěrk, makadam.

S odpady bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č.106/2005, zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. „Katalog odpadů“ a budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. A to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech.

Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude doloženo při kolaudaci. Nejbližší skládka se nachází v Hořanech.

- Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude řešen ze stávající místní komunikace – z Hořanské a sportovní ulice.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Při výjezdu ze staveniště je nutné očistit kola vozidel stavby.

- Požadavky na zajištění ochrany staveniště a jeho okolí

Ochrana staveniště a jeho okolí bude provedena dodavatelem stavby dle příslušných norem.

Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 – 250 mm) , samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.

- Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují zvláštní opatření

Nejsou.

- Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm,

Nákladní automobily budou využívat příjezdu především z Hořanské ulice.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy -  vyhlášku ČBP a ČBU č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

            - Výkresy

Harmonogram výstavby není projektovou dokumentací řešen. Bude případně zpracován na základě dohody mezi stavebníkem a dodavatelem.

F. DOKLADY

Doklady jsou umístěny v samostatné příloze, která je součástí projektové dokumentace.

V Táboře, listopad 2015

Vypracoval:			Ing. arch. Ladislav Zeman

Zodpovědný projektant:	Ing. Robert Juřina